Renz combi S

Pins - nože

Punching shaft - dierovací hriadeľ

Paper guide A5 - vodítko papiera A5

Waste tray - odpadová zásuvka

Comb holder - držiak hrebeňa

Opening hooks – otváracie háčiky

Measuring scale - stupnica

Gauge - mierka

Attachement screw - posuvná skrutka

Adjusting scale edge adjustment - nastaviteľná stupnica úpravy

Binding lever - viazacia páka

Paper guide A4 - vodítko papiera A4

Punching lever - dierovacia páka

Pozorne si prečítajte nasledujúce inštrukcie!

1. Rozbalenie a uvedenie do prevádzky

Odstráňte ochranné balenie.

Skontrolujte obsah krabice. Mali by ste mať:

-stroj combi S

-príručku

Vyberte stroj z krabice tak, že ho nedržíte za viazacie páky ani pod odpadovým šuplíkom.  Váha: 10 kg

Zvoľte stabilný povrch. Pracovná plocha musí byť úplne stabilná. Nepodopreté časti stola sú nevhodné.

Pred prvým použitím:

Ako ochrana stroja pred hrdzou je na niektoré časti nanesené mazivo. Prosím otestujte dierovanie s niekoľkými hárkami papiera pred začatím používania, aby ste odstránili prípadné zvyšky maziva v dierovacom otvore a nožoch.

2. Stroj

Rozsah použitia:

Dierovanie papiera                   max. 25 strán

Dierovanie kartónu                       max. hrúbka: 1,0 mm                                                                                                           Dierovanie fólie                            max. 1 stránka  0,3 mm hrubá

Max. hrúbka väzby                       50 mm, cca. 500 strán 70-80 g / m

Nedierujte žiadny iný materiál alebo kov !

3. Vodítko papiera (obr. 1)

Formát A4 a A5. Pre formát A4 nastavte vodítko doprava. Pre formát A5 nastavte vodítko doľava.

4. Nastavenie formátu (obr. 2)

Typ 33 EUROP rozsah

A4 24 krúžkov

Dajte vodítko papiera doprava.

- vytiahnite 4. nožík zľava

A5 17 krúžkov

Dajte vodítko papiera doľava

- vytiahnite 4. nožík zľava

- vytiahnite 7. nožík sprava

Typ 34 US rozsah

A4 21 krúžkov

Dajte vodítko papiera doprava

- vytiahnite 3. nožík zľava

A5 14 krúžkov

- vytiahnite 3. nožík zľava

5. Stanovenie viazacieho priemeru (obr. 3)

Stupnica umiestnená vľavo vpredu stroja vám pomôže stanoviť správny priemer:

- Priložte okraj papierov k stupnici

- Prečítajte si akú hrúbku hrebeňa je potrebné na zviazanie

- Uvoľnite posuvnú skrutku a nastavte potrebný priemer na stupnici

- Upevnite skrutku

6. Nastavenie vzdialenosti od okraja na zvolený priemer (obr. 4)

Otáčajte gombík podľa stanoveného priemeru. Ukazovateľ je umiestnený pod otočným gombíkom

7. Vloženie a otváranie hrebeňov (obr. 5)

- Zatlačte dierovaciu páku dozadu pokiaľ nezastaví. (V poslednej tretine musí byť prekonaný trochu silnejší tlak pružiny.)

Pozor! Položte plastový hrebeň chrbtom za vertikálne držiaky hrebeňa s krúžkami smerom dopredu cez medzery držiakov.

- Otvorte viazací hrebeň potiahnutím viazacej páky dopredu.

Pozor: Neotvárajte hrebeň príliš široko vzhľadom na nebezpečenstvo preťaženia, ktoré môže oslabiť plast.

8. Dierovanie (obr. 6)

- Postavte listy kolmo, viazanou stranou na spodku. Utraste listy, aby boli strany zarovnané. Zoberte listy spredu, začínajúc s prednou obálkou. Vložte papier do dierovacieho priestoru. Nastavte vodítko papiera (A4 vpravo, A5 vľavo).

Pozor! Uistite sa, že papier je umiestnený výhradne v dierovacom priestore. Dierujte maximálne 25 listov 80 g/m . Odporúča sa 15  listov na jedno dierovanie.

- Zatlačte dierovaciu páku dopredu pokiaľ nezastaví, potom ju vráťte do jej pôvodnej polohy. S druhou rukou držte stroj

9. Viazanie (obr. 7)

- Vyberte predierovaný papier s obidvoma rukami

- Nasuňte papier priamo na otvorený hrebeň

- Položte papier na prednú stranu

Pri hrubších knihách opakujte tieto kroky pokiaľ nie sú všetky strany predierované

10. Vybratie zviazaného bloku (obr. 8)

- Zatvorte plastový hrebeň vrátením viazacej páky na stop

- Vyberte hotovú knihu

Samostatné strany môžu byť vymenené alebo pridané neskôr. Urobte to rovnako ako počiatočné dierovanie a viazanie. S viazacou pákou v zadnej polohe, posuňte viazanú knihu cez hrebeň potiahnutím viazacej páky k sebe. Odstráňte požadované strany, dierujte a vložte nové. Pokračujte rovnako.

12. Údržba

Čistenie

Utrite suchou alebo vlhkou handričkou. Nepoužívajte rozpúšťadlá, nálepka sa môže uvoľniť.

Pravidelne vyprázdňujte zásuvku

Vytiahnite zásuvku a vyberte zvyšky papiera

13. Technické údaje

Rozmery:                                        36 x 49 x 9 cm

Váha:                                              10 kg

Vyraďovacie nože:                         Áno (všetky)

Nastaviteľné riadenie rozpätia:      Áno

Kapacita viazania:                          do 250

Max. šírka väzby cm :                    do 34

Počet krúžkov:                                    EUROP – rozsah

24 nožov

US – rozsah

21 nožov

Kapacita dierovania:                        do 5000 listov

Záruka:

24 mesiacov pri opatrnom zaobchádzaní.