Renz combi-E

Paperguide DIN A5 - vodítko papiera A5

Punching shaft - dierovací hriadeľ

Comb holder – držiak hrebeňa

Opening hooks – otváracie háčiky

Scale – stupnica

Knurled screw – ryhovaný otočný gombík

Waste tray - odpadový šuplík

Binding lever - viazacia páka

Voltage and fuse - pripojenie k elektrickej sieti a poistka

Adjusting scale Edge adjustment - nastaviteľná stupnica úpravy

Air slots - vetracie otvory

Paper guide A4 - vodítko papiera A4

Pins - nože

Measuring scale - stupnica

1. Rozbalenie a uvedenie do prevádzky

Odstráňte ochranné balenie. Skontrolujte obsah krabice. Mali by ste mať:

- stroj combi

- pedal

- napájací kábel

- príručku

Vyberte stroj z krabice tak, že ho nedržíte za viazacie páky ani pod odpadovým šuplíkom.

Váha: 38 kg . Doporučuje sa, aby stroj zdvíhali dve osoby

Zvoľte stabilný povrch. Pracovná plocha musí byť úplne stabilná. Nepodopreté časti stola sú nevhodné.

Pozor: V prípade výrazných zmien teploty zapnite stroj až po dvoch hodinách. Ak bol stroj v chladnej miestnosti je možná kondenzácia vody.

Zapojte hlavnú zástrčku do zásuvky na zadnej strane stroja a do elektrickej zásuvky. (115 V) (240 V).

Zapnite hlavný vypínač na pravej strane stroja. Ventilátor sa spustí. Stlačte pedál – motor beží a dieruje.

Poznámka: Motor beží iba keď je zatlačený pedál a zastavuje sa v hneď po uvoľnení.

2. Stroj

Rozsah použitia:

Dierovanie papiera                   max. 25 strán

Dierovanie kartónu                       max. hrúbka: 1,5 mm                                                                                                           Dierovanie fólie                            max. 2 stránky  0,3 mm hrubá

Max. hrúbka väzby                       cca. 500 strán 70-80 g / m

Nedierujte žiadny iný materiál alebo kov !

Pred prvým použitím: Predierujte odpadový papier, aby ste odstránili mazivo, chrániace pred hrdzou z dierovacích nožov. Opakujte proces až pokiaľ nie je dierovanie čisté.

3. Vodítko papiera

Pre nastavenie formátov A4 a A5 dajte vodítko na stranu plexiskla označenú napravo.

4. Nastavenie formátu

Typ 33 EUROP rozsah

A4 24 krúžkov

Dajte vodítko papiera doprava.

- vytiahnite 4. nožík zľava

A5 17 krúžkov

Dajte vodítko papiera doľava

- vytiahnite 4. nožík zľava

- vytiahnite 7. nožík sprava

Typ 34 US rozsah

A4 21 krúžkov

Dajte vodítko papiera doprava

- vytiahnite 3. nožík zľava

A5 14 krúžkov

- vytiahnite 3. nožík zľava

5. Stanovenie viazacieho priemeru

Priložte okraj knihy na stupnicu na plexiskle. Pozrite priemer viazaného elementu.

6. Nastavenie vzdialenosti od okraja na zvolený priemer

Otáčajte gombík podľa stanoveného priemeru. Ukazovateľ je umiestnený pod otočným gombíkom

7. Vloženie a otváranie hrebeňov

Zatlačte čiernu viazaciu páku na pravej strane stroja dozadu až pokiaľ páka nie je v rovine s vertikálnymi držiakmi hrebeňa. V záverečnej časti pohybu je potrebný tlak navyše, aby sa dosiahol úplný doraz.

Položte plastový hrebeň chrbtom za vertikálne držiaky hrebeňa s krúžkami smerom dopredu cez medzery držiakov. Otvorte viazací hrebeň pritiahnutím viazacej páky dopredu až pokiaľ nie je hrebeň na dve tretiny otvorený.

Upozornenie: Neotvárajte hrebeň príliš naširoko, pretože hrozí nebezpečenstvo pretiahnutia, čo môže oslabiť plast.

Keď je hrebeň otvorený na požadovanú pozíciu, uvoľnite skrutku v prednej časti stroja a posúvajte doprava až po zastavenie. To nastaví pozíciu otvorenia, keď viažete niekoľko dokumentov s rovnakým priemerom hrebeňa a odstraňuje potrebu prispôsobovať roztváranie hrebeňa pri otváraní každého nového hrebeňa.

8. Dierovanie

Postavte listy kolmo, viazanou stranou na spodku. Utraste listy, aby boli strany zarovnané. Zoberte listy spredu, začínajúc s prednou obálkou. Vložte papier do dierovacieho priestoru. (max. 25 listov) Nastavte vodítko papiera (A4 vpravo, A5 vľavo). Papier musí byť uprostred na dierovacích nožoch. Ak nie je, zarovnajte ho znova. Zatlačte pedál. Motor sa spustí a dieruje listy.

9. Viazanie

Vyberte predierovaný papier s obidvoma rukami a nasuňte papier priamo na otvorený hrebeň.  Pri hrubších knihách opakujte tieto kroky pokiaľ nie sú všetky strany predierované.

10. Vybratie zviazaného bloku

Keď sú všetky listy vložené na hrebeni, zatvorte ho zatlačením viazacej páky celkom dozadu pokiaľ nezastaví. Odstráňte zviazaný dokument vysunutím zo zvislých držiakov hrebeňa. Na odstránenie alebo pridanie listov skontrolujte, či je viazacia páka pevne vzadu a potom nasuňte dokument cez držiaky hrebeňa s chrbtom hrebeňa do dierovacieho priestoru a s knihou ležiacou smerom k prednej časti stroja. Potiahnutie viazacej páky k sebe otvorí hrebeň a umožní vám odstrániť alebo pridať listy.

11. Vyprázdňovanie

Pravidelne vyprázdňujte zásuvku

12. Údržba

Utierajte iba suchou handričkou. Nepoužívajte rozpúšťadlá, nálepka sa môže odlepiť.

Pravidelne vyprázdňujte zásuvku. Vytiahnite zásuvku a vyberte zvyšky papiera.

13. Zlyhanie

V prípade zlyhania:

Je zapnutý hlavný vypínač?

Zástrčka je správne zapojená?

Elektrina zo zástrčky?

Poistka v poriadku? Vymeňte ak je to nutné!

Vypojte zástrčku. Odskrutkujte držiak poistky so skrutkovačom ( na pravej strane stroja, pod hlavným vypínačom). Skontrolujte poistku – ak je chybná, nahraďte ju druhou. Vložte späť držiak poistky a zatlačte ho dovnútra. Zapojte zástrčku. Stroj je pripravený na chod. Zožeňte si novú náhradnú poistku. Neotvárajte stroj! Otvárať stroj môžu iba zaučený servisný technici. Vráťte stroj do RENZ- u ak je to nevyhnutné.

14. Technické údaje

Nominálne napätie     240 V  (115 V)

Motor                       250 W   2,9 A

Hmotnosť                38 kg

Frekvencia               50 Hz  (60 Hz)

Ventilátor                14 V    0,8 A

Záruka :  24 mesiacov pri opatrnom zaobchádzaní